Аппарат для лечения токами надтональной частоты

«Ультратон-ЭМА-Н»

Аппарат для лечения токами надтональной частоты «Ультратон-ЭМА-Н» предназначен для местного воздействия высокочастотным током при гинекологических, проктологических и дерматологических заболеваниях. Аппарат применяется в лечебных и оздоровительных учреждениях различного профиля.

Аппарат представляет собой генератор синусоидальных колебаний надтональной частоты с высоковольтным выходом. Высокое напряжение подается на стеклянные газоразрядные электроды различной формы, посредством которых производится лечебное воздействие.

Действующими лечебными факторами являются высокочастотный переменный синусоидальный ток и искровой разряд, т.е. те же факторы, что и при местной дарсонвализации. Однако токи надтональной частоты вызывают большее теплообразование в тканях, и  имеют более мягкое раздражающее действие  при проведении процедур.

Блокировочное устройство аппарата исключает появление тока в цепи пациента, если ручка регулятора «Мощность» установлена не в крайнее левое положение при включении аппарата. Это требование  выполняется также  после  прерывания и восстановления сетевого питания.

По электробезопасности  аппарат соответствует классу I, тип BF по ГОСТ Р 50267.0.

В зависимости от потенциального риска применения аппарат относится к классу – 2а по ГОСТ Р 51609.

Выделяющееся в разрядном промежутке тепло вызывает расширение спазмированных сосудов, усиливает кровоток в артериолах, капиллярах и венулах, а также лимфоотток из воспалительного очага. Происходит уменьшение застойных явлений в тканях, что приводит к снижению болевых ощущений, вызванных периневральным отеком. Наряду с усилением процессов микроциркуляции применяемый ток активирует клеточное дыхание поверхностных тканей, расположенных в области воздействия, усиливает их секреторную активность. Образующееся в воздухе при формировании тихого разряда небольшое количество озона и окислов азота задерживает размножение микроорганизмов на поверхности кожи, оказывает местный бактериостатический эффект.

Лечебное действие токов надтональной частоты и отсутствие раздражающего эффекта позволяют применять этот фактор в педиатрии (при кожных проявлениях аллергии, заболеваниях мочевыводящих путей).

В аппарате имеется встроенный таймер. По истечении установленного времени выполнение процедуры прекращается автоматически и подается звуковой сигнал.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение (диапазон) |
| --- | --- |
| Питание от сети переменного тока: - напряжением - частотой | 220 В 50 Гц |
| Мощность, потребляемая из сети, не более | 50 В(А |
| Частота высокочастотных колебаний | 22± 1,65 кГц |
| Число рабочих электродов | 8 шт. |
| Таймер длительности процедуры | 0-99 мин |
| Габаритные размеры | 296х200х83 мм |
| Масса, не более | 4 кг |

### Области применения аппарата:

-  заболевания периферической нервной системы: неврит, невралгия черепно-мозговых нервов, невралгии, нейропатии, полинейропатии, остеохондроз позвоночника;

- в области дерматологии:  воспалительные заболевания кожи, себоррейное облысение, себоррейная алопеция, гнездная алопеция, экзема, кожные аллергические реакции, угревая сыпь, склеродермия, опоясывающий лищай, нейродермит, экссудативный диатез у детей;

-  хирургические патологии: инфицированные раны, трофические язвы, инфильтраты, лимфаденит, начальные стадии облитерирующих заболеваний сосудов конечностей, фурункулез, рубцы, спайки, причем, обработка аппаратом послеоперационных ран дает эффект косметического шва без образования рубца;

-  в области стоматологии:  периостатит, альвеолит, абсцесс и флегмона в стадии разрешения, послеоперационные инфильтраты, артрит височно-нижнечелюстного сустава, гингивит, парадонтоз и др;

- в области оторинологии:  воспалительные заболевания носа, наружного уха;

-  заболевания женских половых органов: хронические воспалительные заболевания матки, придатков, околоматочной клетчатки - хронический сальпингоофорит с явлениями инфантилизма, дисфункция яичников, эрозия шейки матки, кольпит, нарушения менструальной функции различного генеза;

- заболевания простаты.

3  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3. 1  Комплект поставки аппарата соответствует указанному в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение документа | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Аппарат для лечения токами надтональной частоты Ультратон –ЭМА-Н | НА20-00-000 | 1 |
| 2. Электрододержатель | НА20-46-000 | 1 |
| Сменные части |  |  |
| 3. Комплект сменных частей, в т.ч.: | тД4.061.001 | 1 |
| Электрод грибовидный большой | ПКВБ.940319.001 ТУ | 1 |
| Электрод грибовидный малый | ПКВБ.940319.001 ТУ | 1 |
| Электрод гребешковый | ПКВБ.940319.001 ТУ | 1 |
| Электрод вагинальный | ПКВБ.940319.001 ТУ | 1 |
| Электрод десенный | ПКВБ.940319.001 ТУ | 1 |
| Электрод полостной большой | ПКВБ.940319.001 ТУ | 1 |
| Электрод полостной малый | ПКВБ.940319.001 ТУ | 1 |
| Электрод ушной | ПКВБ.940319.001 ТУ | 1 |
| Запасные части |  |  |
| 4. Вставка плавкая ВП2Т-1-1А | ОЮО.481.012 ТУ | 2 |
| Эксплуатационная документация |  |  |
| 5. Паспорт | НА20-00-000 | 1 |